CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za opštu upravu i

društvene djelatnosti

Broj: 05-404-125/1

Berane, 06. 05. 2016. godine

U skladu sa članom 54 i 55 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ( “Sl. List CG” br. 57/14), Opština Berane, objavljuje sledeću

IZMJENU broj 1

Tenderske dokumentacije br. 05-404-125 od 15. 04. 2016. godine, koja je objavljena na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, dana 15. 04. 2016. godine, u postupku javne nabavke po pozivu br. 12/16, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva i saobraćajnica, u svemu prema predmjeru radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, i to:

1.	Ulica u MZ Dolac  (pored Đukića i Vasilijevića ), L=178 m;

2.	Ulica u MZ Park (1/2 DUP-om predviđenih radova);

3.	Ulica i parking kod muzičke škole;

4.	Ulica u Haremima (sanacija postojeće ulice).

- Shodno članu 55 Zakona o javnim nabavkama ( “Sl. List CG” br. 57/14) stav 2, Naručilac vrši izmjene i dopune tenderske dokumentacije u roku kraćem od 8 (osam) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, tako što produžava rok za dostavljanje ponuda i mijenja Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova i to:

- Mijenja se tačka XIII - Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda i sada glasi:

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 16. 05. 2016.  godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Crnogorske br. 1, Berane.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Crnogorske br. 1, 84300 Berane.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  16. 05. 2016. godine u 12 sati, u prostorijama Opštine Berane, kancelarija br. 3, ul. IV Crnogorske br. 1.

2) Vrši se izmjena Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova i sada glasi:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PREDMJER RADOVA br. 1 Za modernizaciju putnog pravca u MZ Dolac L= 178 m Objekat broj 1: Asfaltiranje puta u opštoj upotrebi u MZ Dolac ( pored Djukića i Vasilijevića ) L= 178 m r.br Opis pozicija jed.mjere Količina Cijena po jedinici mjere Ukupna cijena 1 Rad mašne grejder na mašinskom profilisanju i planiranju postojećeg makadamskog puta radi dobijanja prifila za asfaltiranje sa profilisanjem . Obračun po radnom satu radni sat 1 2 Rad mašne valjak na zbijanju posteljice.Obračun po radnom satu radni sat 1 3 Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=15 cm od šljunkovito-pjeskovitog materijala sa pravilnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3 ugrađenog materijala m3 80,1 4 Nabavka i mašinska ugradnja butumeniziranog nosećeg sloja BNS- 22 debljine d=6 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 ugrađenog i pravilno uvaljanog sloja. Širina asfaltnog zastora je 3 m i dodatnim proširenjima (lepezama na spoju sa postojećim asfaltom ). m2 544 5 Nabavka materijala i izrada bankine od šljunkovito pjeskovitog materijala prosječne širine 30 cm i d=7cm.Obračun po m2 sa pravilnim razastiranjem i valjanjem m2 71,2 Ukupno radovi na asfaltiranju puta br.1 u MZ Dolac Vrijednost PDV-a 19 % Ukupno svi radovi sa PDV-om za predmjer broj 1

| PREDMJER RADOVA broj 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekat broj 2 : M.Z.PARK (1/2 od DUP-om planirane površine ) |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I ) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| Red. Br. | Opis rada | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno |
| 1 | Obeljažavanje trase , sva geodetska mjerenja tj prenošenje podataka sa projekta na teren . Obelježavanje osovine saobraćajnice . Obnavljanje potrebnih podataka za vrijeme građenja tj do predaje radova investutoru. Obračun se vrši po m` trase i priključaka u skladu sa projektom. | m' | 115.0 |  |  |
| 2 | Rušenje postojećeg asfalta i betona i odvozom na deponiju Obračun po m2 | m2 | 120.0 |  |  |
| 3 | Nivelisanje visine poklopaca na postojećim šahtovima sa svim potrebnim materijalom i radnom snagom .Obračun se vrši po komadu šahtova ( okana ) dovedenih na projektovanu kotu . | kom | 3.0 |  |  |
| Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| II ) DONJI STROJ |  |  |  |  |
| 4 | Mašinski iskop u materijalu III i IV kategorije , sa utovarom i transportom na daljinu od 2km. Iskop se vrši za betonske ivičnjake i trotoare sa 80% mašinskog i 20% ručnog iskopa .Obračun se vrši po m3 | m3 | 151.5 |  |  |
| 5 | Ručni iskop materijala III i IV kategorije za utvrđivanje stvarne debljine i položaja podzemnih instalacija .Voditi računa o pravilnom otkopavanju .Pozicija obuhvata i sanaciju oštećenih instalacija .Obračun se vrši po m3 ( naplaćuje se samo u slučaju da se ukaže potreba za ovom pozicijom ) | m3 | 3.0 |  |  |
| 6 | Uređenje podtla , sabijanje do potrebne zbijenosti za trotoare i ivičnjake prema projektu i tehničkim uslovima.Obračun po m2 urađenog temeljnog tla po predmjeru | m2 | 635.0 |  |  |
| 7 | Nabavka i izrada nasipa materijalom iz pozajmišta , sa planiranjem i zbijanjem .Obračun se vrši po m2 | m2 | 151.5 |  |  |
| Ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| III ) GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| A ) KOLOVOZ |  |  |  |  |
| 8 | Izrada posteljice ispod kolovoza u cijeloj širini planuma gornjeg sloja .Obračun se vrši po m2 | m2 | 635.0 |  |  |
| 9 | Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja ispod kolovoza od drobljenog kamenog materijala 0-45mm u sloju od 20cm,MS =100MPa.Obračun po m3 | m3 | 202.0 |  |  |
| 10 | Izrada gornjeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS-22 ,d=6cm u valjanom stanju . Obračun se vrši po m2 | m2 | 1010.0 |  |  |
| 11 | Izrada asfalt betona AB11 od 0-11mmdebljine d=4cm u valjanom stanju .Obračun se vrši po m2 | m2 | 1010.0 |  |  |
| 12 | Nabavka materijala i izrada oivičenja kolovoza od sivog betonskog ivičnjaka 18/24 MB50 i postavljeni u betonu MB25 ( količina betona 0,05m3/m') ugrađeni prema detalju iz tehničke dokumentacije sa zalivanjem spojnica.Obračun po m' | m' | 220.0 |  |  |
| B TROTOAR |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka materijala i izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog agregata BNS 22 debljine d=5cm u uvaljanom stanju na trotoaru . Obračun se vrši po m2 | m2 | 300.0 |  |  |
| 15 | Nabavka materijala i ugradnja asfaltbetona AB08 debljine 3cm u uvaljanom stanju. Obračun se vrši po m2 | m2 | 300.0 |  |  |
| 16 | Izrada oivičenja trotoara i staze od sivog baštanskog ivičnjaka dim 7/20 na podlozi od betona MB20. Obračun po m! | m1 | 150.0 |  |  |
| Svega gornji stroj |  |  |  |  |
| IV ) SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| - HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| SVEGA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA |  | 0 |  |  |
| V ) ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| a ) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Obelježavanje trase atmosferske kanalizacije sa iskočavanjem .Obračun po m` | m' | 85.0 |  |  |
| b ) ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | Mašinski iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi kišne kanalizacije na dubini do 2m . Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila sa širinom rova prema datom detalju u projektu.Obračun po m3 | m3 | 72.0 |  |  |
| 3 | Izrada posteljice za PVC cijevi od pijeska prirodne mješavine 10cm ispod , iznad i oko cijevi čitavom širinom rova . Obračun se vrši po m3 | m3 | 24.0 |  |  |
| 4 | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa . Zatrpavanje se izvodi u slojevima 30-40cm , uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti.Zatrpavanje prvog sloja rova obavlja se ručno potrebnim materijalom iz iskopa.Obračun po m3 materijala iz iskopa | m3 | 44.1 |  |  |
| 5 | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa rova na deponiju od 2km. Obračun po m3 materijala odvezenog na deponiju . | m3 | 27.9 |  |  |
| c ) BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka , transport i ugradnja armirano- betonskih cijevi Ø1000mm dužine l=1000mm . Cijevi se ugrađuju u reviziono okno slivnika tako da se njima formira tijelo okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi , potrebna skraćenja cijevi , temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u reviziono okno slivnika.Ø1000/1000 mm | kom | 8.0 |  |  |
| 7 | Nabavka , transport i ugradnja betona MB25 u donju ploču revizionog slivnika, slivnika i rigoleokna i u betonski i vijenac iznad dna okna . Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.5 |  |  |
| 8 | Nabavka , transport i ugradnja betona MB30 u gornju armirano betonsku ploču nad revizionim oknom i u armirano-betonski vijenac ispod ploče.. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal , uključujući i potrebnu oplatu i betonsko željezo. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.4 |  |  |
| d) INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka , transport i ugradnja kanalizacionih PVC cijevi za uličnu kanalizaciju , nosivosti ne manje od SN400 .Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi . Obračun po m` montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN 250mm . PVC cijevi DN 250 m1 | m' | 80.0 |  |  |
| 10 | Nabavka , transport i ugradnja jednodjelnih resetki na revizionim oknima . Obračun po komadu propisano ugrađene rešetke | kom | 3.0 |  |  |
| SVEGA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA za objekat broj 2 |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| III | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| IV | SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| V | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| Ukupna vrijednost radova bez PDV-a |  |  |  |  |
| Vrijednost PDV 19% |  |  |  |  |
| Ukupna vrijednost radova sa PDV-om za objekat broj 2 |  |  |  |  |

| PREDMJER RADOVA br. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekat broj 3 : REKONSTRUKCIJA ULICE KOD MUZIČKE ŠKOLE |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I ) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| Red. Br. | VRSTA RADA | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno |
| 1 | Obeljažavanje trase , sva geodetska mjerenja tj prenošenje podataka sa projekta na teren . Obelježavanje osovine saobraćajnice . Obnavljanje potrebnih podataka za vrijeme građenja tj do predaje radova investutoru. Obračun se vrši po m` trase i priključaka u skladu sa projektom. | m' | 130.0 |  |  |
| 2 | Izmještanje ( rušenje ) postojećih objekata i garaža od tvrdog materijala i odvoz na deponiju. Obračun se vrši po m2 | paušalno | 3.0 |  |  |
| 3 | Nivelisanje visine poklopaca na postojećim šahtovima sa svim potrebnim materijalom i radnom snagom .Obračun se vrši po komadu šahtova ( okana ) dovedenih na projektovanu kotu . | kom | 1.0 |  |  |
| Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| II ) DONJI STROJ |  |  |  |  |
| 7 | Mašinski iskop u materijalu III i IV kategorije , sa utovarom i transportom na daljinu od 2km.Obračun se vrši po m3. Iskop na dijelu koji vec nije nasut | m3 | 143.0 |  |  |
| 8 | Ručni iskop materijala III i IV kategorije za utvrđivanjestvarne debljine i položaja podzemnih instalacija .Voditi računa o pravilnom otkopavanju .Pozicija obuhvata i sanaciju oštećenih instalacija .Obračun se vrši po m3 ( naplaćuje se samo u slučaju da se ukaže potreba za ovom pozicijom ) | m3 | 2.0 |  |  |
| 9 | Uređenje podtla , sabijanje do potrebne zbijenosti za trotoare i ivičnjake prema projektu i tehničkim uslovima.Obračun po m2 urađenog temeljnog tla po predmjeru | m2 | 1115.0 |  |  |
| 10 | Nabavka i izrada nasipa šljunkovito-pjeskovitim materijalom iz pozajmišta , sa planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti u sloju od 15 cm .Obračun se vrši po m3 | m3 | 111.5 |  |  |
| Ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| III ) GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| A ) KOLOVOZ |  |  |  |  |
| 11 | Izrada posteljice ispod kolovoza u cijeloj širini planuma gornjeg sloja .Obračun se vrši po m2 | m2 | 715.0 |  |  |
| 12 | Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala u sloju d=15cm Obračun po m3 | m3 | 107.3 |  |  |
| 13 | Izrada gornjeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS-22 ,d=6cm u valjanom stanju . Obračun se vrši po m2 | m2 | 715.0 |  |  |
| 14 | Izrada asfalt betona AB11 od 0-11mmdebljine d=4cm u valjanom stanju .Obračun se vrši po m2 | m2 | 715 |  |  |
| 15 | Nabavka materijala i izrada oivičenja kolovoza od sivog betonskog ivičnjaka 18/24 MB50 i postavljeni u betonu MB25 ( količina betona 0,05m3/m') ugrađeni prema detalju iz tehničke dokumentacije sa zalivanjem spoj-nica.Obračun po m' | m' | 270.0 |  |  |
| B ) PARKING |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka materijala i izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog agregata BNS 22 debljine d=6 cm u uvaljanom stanju na trotoaru . Obračun se vrši po m2 | m2 | 400.0 |  |  |
| 17 | Nabavka materijala i ugradnja asfaltbetona AB 11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Obračun se vrši po m2 | m2 | 400 |  |  |
| Ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| IV ) SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| Ukupno saobraćajna oprema i signalizacija |  | 0 |  |  |
| REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| III | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| IV | SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |
| Vrijednost PDV 19% |  |  |  |  |
| Ukupno svi radovi sa PDV-om |  |  |  |  |
| ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| a ) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Obelježavanje trase atmosferske kanalizacije sa iskočavanjem .Obračun po m` | m' | 80.0 |  |  |
| b ) ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | Mašinski iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi kišne kanalizacije na dubini do 2m . Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila sa širinom rova prema datom detalju u projektu.Obračun po m3 | m3 | 72.0 |  |  |
| 3 | Izrada posteljice za PVC cijevi od pijeska prirodne mješavine 10cm ispod , iznad i oko cijevi čitavom širinom rova . Obračun se vrši po m3 | m3 | 20.1 |  |  |
| 4 | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa . Zatrpavanje se izvodi u slojevima 30-40cm , uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti.Zatrpavanje prvog sloja rova obavlja se ručno potrebnim materijalom iz iskopa.Obračun po m3 materijala iz iskopa | m3 | 51.9 |  |  |
| 5 | Utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi investitor . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viška od iskopa od iskopa kanalskog rova na daljinu do 5km.Obračun po m3 odvezenog viška i na deponiju uređenog materijala . | m3 | 20.1 |  |  |
| c ) BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka , transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm dužine l=1000mm .Cijevi se ugrađuju u reviziono kanalizaciono okno tako da se njime formira tijelo okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi , potrebna skraćenja cijevi , temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u reviziono okno | kom | 8.0 |  |  |
| 7 | Nabavka , transport i ugradnja betona MB25 u donju ploču revizionog slivnika, slivnika i rigoleokna i u betonski i vijenac iznad dna okna . Obračun se vrši po m3ugrađenog betona . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.5 |  |  |
| 8 | Nabavka , transport i ugradnja betona MB30 u gornju armirano betonsku ploču nad revizionim oknom i u armirano-betonski vijenac ispod ploče.. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal , uključujući i potrebnu oplatu i betonsko željezo. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.4 |  |  |
| 9 | Izrada slivnika tipa BUBANJ zajedno sa rešetkom od sivog liva i priključkom od PVC cijevi Ø160.U cijenu ulazi iskop rova i zatrpavanje istog šljunkovito-pjeskovi-tim materijalom.Obračun po komadu slivnika. | kom | 3.0 |  |  |
| d ) INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka , transport i ugradnja kanalizacionih PVC cijevi za uličnu kanalizaciju , nosivosti ne manje od SN4.Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi . Obračun po m` montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN250. |
|  | PVC cijevi DN 250 mm | m' | 80.0 |  |  |
| 11 | Nabavka , transport i ugradnja liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom na revizionim oknima. Poklopci su kružnog prečnika svijetlog otvora 60cm za opterećenje od 250KN , a ugrađuje se sa betoniranjem ploče. Obračun po komadu propisano ugrađenog poklopca | kom | 3.0 |  |  |
| Ukupno atmosferska kanalizacija |  |  |  |  |
| PDV 19% |  |  |  |  |
| SVE UKUPNO |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA za objekat broj 3 |  |  |  |  |
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| UKUPNO svi radovi za objekat broj 3 |  |  |  |  |

| PREDMJER RADOVA broj 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekat broj 4: SANACIJA POSTOJEĆE ULICE U NASELJU HAREME L=70m, P=210 m2 |  |  |  |  |
| r.br | Opis posla | j.m | Količina | Cijena po j.m | Ukupna cijena |
| 1 | Mašinsko isijecanje oštećenja na postojećem asfaltu sa odvozom šuta na deponiju. U obzir uzeti pripremu za asfaltiranje ,prskanje ivica emulzijom.Obračun po m 1 | m1 | 25 |  |  |
| 2 | Nabaka i ugradnja asfalt betona AB11 radi sanacije postojećih oštećenja u predhodno pripremljenim djelovima za sanaciju (udarne rupe) sa valjanjem .Obračun se vrši po toni ugrađenog asfalta | tona | 4 |  |  |
| 3 | Nabavka i mašinska ugradnja asfalt betona AB11 debljine d=4cm u uvaljanom stanju , preko postojećeg asfaltnog zastora. U obzir uzeti predhodna otprašivanje i prskanje emulzijom .Obračun se vrši po m2 izrađenog asfaltnog zastora. | m2 | 210 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |
| PDV 19% |  |  |  |  |
| Ukupna vrijednost radova sa PDV-om za objekat broj 4 |  |  |  |  |

ZBIRNA  REKAPITULACIJA

| 1 | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZA OBJEKAT 1 (Modrnizacija puta u MZ Dolac L= 178 m ) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZA OBJEKAT 2 ( dio ulice u MZ Park ) |  |
| 3 | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZA OBJEKAT 3 ( Parking i ulica kod muzičke škole ) |  |
| 4 | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZA OBJEKAT 4 ( Sanacija dijela ulice u naselju Hareme ) |  |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZA SVE OBJEKTE sa PDV-om |  |

( Garantni rok : 10 godina za konstrukciju i 2 godine za ostale radove.

( Garancije kvaliteta:

- Dokaz kontrole ugrađenog kvaliteta asfaltne mase u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

( Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po tehničkim specifikacijama – predmjerima radova, koje obezbjeđuje naručilac.

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Važećom zakonskom regulativom.

Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

Komisija za

otvaranje i vrednovanje ponuda

Mladen Stijović, predsjedavajući